## Slide 1: DISEÑO DE SISTEMAS DE CONTROL DIGITAL
RANGEL ALVARADO

## Slide 2: Formato del Curso
Un modulo a la semana que consta de clase teórica y laboratorio
Clases presenciales
Aproximadamente una asignación semanales, todas individuales
  Tareas
  Laboratorios
  Quizzes
  Proyecto Final
  O todas las anteriores

## Slide 3: Reglas del Curso
Realizar los quizzes en la plataforma moodle
  Se avisará cuando se realizará el quiz el día de clases. Sin embargo esto no significa que no deban revisar la plataforma Moodle siempre.
  Quiz no realizado = 0
  El quiz no se repite
  El quiz dura una semana, 8 horas desde su inicio
Entregar los proyectos el días de entrega
  1 semana despues = 25% menos
  2 semanas despues = 50% menos
  3+ semanas despues = sin derecho a nota
  Realizar el laboratorio a entregar el día de entrega equivale a entregar 1 semana después
  Copia de proyectos entre compañeros = 0
  No acepto videos como entrega o imagenes

## Slide 4: Reglas del Curso
No es necesario venir a clase, sin embargo en la entrega debe estar al menos presente, luego puede retirarse
Los laboratorios constan de 100%
  50% es completar lo estipulado en la guía
  50% es su parte, que se detalla un reto al final de cada guía
El día de entrega de proyecto final es el ultimo día de clases
  Debe venir al menos a entregar el Proyecto
  Deben revisar todos ese dia sus notas, ese día se envían notas

## Slide 5: Reglas del Curso
No hay medianas
No hay trabajos extra para mejora de nota
No se pueden pedir puntos adicionales al final de la materia
El que quiera retirar materias debe decirmelo personalmente, no por un amigo
  Debe venir el ultimo dia de clases a verificar antes de enviarse las notas que se efectuará su “Sin Nota”
Puede realizar reclamos en cualquier momento si hay alguna tarea o asignación que considera hubo un error
Si observa que el reclamo debe ir más arriba, hable con el coordinador de Carrera
Al final de la materia si observa alguna anormalidad puede solicitor su reclamo de nota (ventanilla)

## Slide 6: Reglas del Curso
No acepto excusas e inconvenientes
  acepto soluciones
Si no consigue resolver un problema, ayudense entre uds o me puede consultar para guía no para resolverle el problema
Todos laboramos
  Si se le dificulta la material retírela
Todos tenemos gastos
  Si la material es muy cara retírela
Tiene derecho a “Sin Nota” en cualquier momento del curso si ud lo solicita
No presto componentes ni tarjetas, no soy una tienda
Deben conseguir todos sus insumos para los laboratorios desde el día 1.

## Slide 7: Temario a Desarrollar
Presentar el temario de la Universidad
  Preguntas
  Cambios
Libros de Referencia
  VHDL By Example
  Verilog By Example
  Digital Electronics (Robert Dueck)
  Digital Design with CPLD Applications and VHDL

## Slide 8: Objetivos
Entender el uso de FPGAs
Adquirir los conocimientos básicos para el uso de descripción de hardware
Llevar los sistemas de control digital a la práctica

## Slide 9: Proyecto Final – Un Sistema de Control Digital con FPGA
USAR ARDUINO = -1000%
Participar en la feria (con un Proyecto) = 20%
Software de Control Digital = 45%
Manual de Uso (corto) = 10%
  Impreso
Puede usar tarjetas hijas de cualquier plataforma!
Diagrama de Bloques de Control = 5%
Ecuaciones de Control = 10%
Circuito Esquemático = 5%
  Altium o equivalente
Informe Final y defensa = 5%
  Formato IEEE no más de 5 páginas = 2%
  Defensa al grupo = 3%

## Slide 10: Tarjetas propuestas para el Curso
Cualquier tarjeta de Xilinx
  Arty A7
  Ultra96
  Pynq Z1 o Z2
  Cualquier Zedboard (minized)
Cualquier tarjeta de Intel (Altera), p.e. Terasic (vendedor)
  DE-10 nano Standard
  DE-10 nano Lite

## Slide 11: Acerca del Curso
Siguiendo estrictamente los capítulos del libro de Delmar
  Digital Design with CPLD Application and VHDL
La segunda parte del día es FPGA
  Secciones de Sintaxis de VHDL
  Preferencia el libro de CEM UNSALAN & BORA TAR
Laboratorios basados en Xilinx Vivado
Puede usar Intel Altera Quartus y sus tarjetas

## Slide 12
FINAL DÍA 1

## Slide 13: Parte 1
ELECTRÓNICA DIGITAL

## Slide 14: Repaso de Sistemas Digitales [Sistemas Numéricos]
Sistemas Numéricos
  Binario
    Dos posibilidades (‘0’ ó ‘1’)
  Octal
    Ocho posibilidades (‘0’, ‘1’, ‘2’, ‘3’, ‘4’, … ‘7’)
  Decimal
    Diez posibilidades (‘0’, ‘1’, ‘2’, … , ‘9’)
  Hexadecimal
    Dieciseis posibilidaes (‘0’, … ‘9’, ‘A’, ‘B’, ‘C’, ‘D’, ‘E’, ‘F’)

## Slide 15: Repaso de Sistemas Digitales [Complementos numéricos]
Para restar un número decimal en digitales (sumando)
  En decimal tenemos que buscar el número de cada dígito que hace falta a llegar al número 9
  Eliminamos el ‘1’, tenemos 655
Si el número a sustraer es menor, se equiparan las otras cantidades con 9
Nuevamente eliminamos el número 1

## Slide 16: Repaso de Sistemas Digitales [Complementos numéricos]
Para binarios:
  Cambiamos los ‘1’s por ‘0’s (complemento A1)
  Se suma 1 al resultado
Representación de un número negativo
  +1210 = (0000 1100)
  – 1210 = (1111 0100) = (1111 0011 + 1)

## Slide 17: Repaso de Sistemas Digitales [Números flotantes]
Existen dos tipos bajo el estándar IEEE-754
  Single Precision
  Double Precision
  Convertir 17 a binario (10001)
  Convertir 0.15 a binario (0.001001…)
  Unir y luego normalizar (10001.001001001… => 1.0001001001001x10^4), e = 4
  Extraer S, E, F (M = m-1=0.001001001001…, E = e + 127 = 4 + 127 = 131)
  Representar (0 -10000011 – 0010010011001100110011)

## Slide 18: Repaso de Sistemas Digitales [Codificacion de decimal a binario]
El más utilizado es BCD 8421 (Binary Coded Decimal)

## Slide 19: Repaso de Sistemas Digitales [Corrección de Errores]
En transmisión de información se busca detectar si el paquete es bueno
  Se envía un bit extra informando la paridad

## Slide 20: Repaso de Sistemas Digitales [Tabla ASCII]
En transmisión de información se busca detectar si el paquete es bueno
  Se envía un bit extra informando la paridad

## Slide 21: Repaso de Sistemas Digitales [Ordenamiento de datos]
Dependiendo de la arquitectura
  Big Endian
  Little Endian

## Slide 22: Repaso de Sistemas Digitales [Señales Continuas y Discretas]

## Slide 23: Repaso de Sistemas Digitales [Digitales]
Nivel Lógico: un nivel de voltaje que representa un estado en un sistema digital
  Estado Lógico Alto (1 lógico)
  Estado Lógico Bajo (0 lógico)
  Lógica Positiva: un sistema en cuyo estado bajo representa un 0 lógico y un estado alto un 1 lógico
  Lógica Negativa: un sistema en cuyo estado bajo representa on 1 lógico y un estado alto representa un 0 lógico

## Slide 24: Repaso de Sistemas Digitales [Ondas Digitales]
Onda Digital: una suceción de 1’s y 0’s
Onda Periódica: una variación en secuencia de altos y bajos que se repiten en un período de tiempo
Período (T): El tiempo que transcurre desde que inicia la onda hasta que se vuelve a repetir.
Frecuencia: Numero de veces por segundo que se repite una onda (f = 1/T)
Tiempo alto (tH): El transcurso de tiempo dentro de un período en donde se mantiene la onda en estado alto
Tiempo bajo (tL): El transcurso de tiempo dentro de un período en donde se mantiene la onda en estado bajo
Ciclo de trabajo: Fracción del período de tiempo en el cual se encuentra la onda en estado alto %DC = tH/T

## Slide 25: Repaso de Sistemas Digitales [Ondas Digitales]
Calcular los parámetros anteriores de la(s) siguiente forma de onda(s)

## Slide 26: Repaso de Sistemas Digitales [Ondas Digitales]
Ondas aperiódicas: una secuencia de 1’s y 0’s que no se repite en el tiempo
  Términos como frecuencia, periódo, ciclo de trabajo no tienen significado

## Slide 27: Repaso de Sistemas Digitales [Ondas Digitales]
Ondas pulsantes: una variación del voltaje de un uno nivel al nivel opuesto
Amplitud: El voltaje instantáneo de una forma de onda.
  media
  máxima amplitud
  Voltaje pico
Borde/Flanco (Edge): Parte del pulso que representa una transición de un nivel lógico a otro
Flanco de Subida: Parte del pulso en donde el nivel lógico transiciona de bajo a alto
Flanco de Bajada: Parte del pulso en donde el nivel lógico transiciona de alto a bajo

## Slide 28: Repaso de Sistemas Digitales [Ondas Digitales]
Más de ondas pulsantes…
Leading Edge: Cuando el pulso ocurre antes en el tiempo
Trailing Edge: Cuando el pulso ocurre un poco después de lo esperado
Ancho de pulso (tw): tiemo medido entre el 50% de subida y 50% de bajada.
Tiempo de subida: se mide del 10% al 90% de la señal que pasa de 0 a 1
Tiempo de bajada: se mide del 90% al 10% de la señal que pasa de 1 a 0

## Slide 29: Repaso de Sistemas Digitales [Ondas Digitales]

## Slide 30: Parte 2
FPGA

## Slide 31: FPGAs
Dos compañías
  Altera (Intel)
  Xilinx
Softwares
  Quartus -> Altera
  Vivado -> Xilinx

## Slide 32: FPGAs
¿Qué es VHDL?
  VHDL = Very High Speed Integrated Circuits Hardware Description Language
¿Qué es Verilog?
  Verilog = así como VHDL es un lenguaje de descripción de hardware
Cuando se escribe en VHDL…
  No estamos programando
  Estamos haciendo la arquitectura del circuito
Ventaja
  VHDL es muy portable
  Si la arquitectura es correcta puede portar su diseño de VHDL/Verilog a otra tarjeta sin mucho esfuerzo (a menos que use periféricos específicos del SDK)
  Puede usarse el mismo archivo (a menos que se usen registros/memorias)
  Configuración y reconfiguración de Hardware
  Reemplazo de circuitería

## Slide 33: FPGAs
VHDL
  Creado por el DoD (Departamento de Defensa de USA) – 1981
Motivación
  Dificil de hacer ingeniería
  Los componentes caducan y se dan nuevos componentes
  Hay que reabrir el proceso de ingeniería
El estándar está a cargo de la IEEE

## Slide 34: FPGAs
FPGAs, CPLDs, PLDs
FPGA
  Bloques Lógicos
  Mucha más capacidad lógica
  Para diseños complejos
  Memoria Volatil (como la RAM)
  Más caros que CPLDs
CPLD
  Menos bloques lógicos que FPGA
  Para diseños más simples
  Memoria no volátil (como la ROM)
  Precio-Beneficio más caro que FPGA

## Slide 35: FPGAs
VHDL y Verilog
Verilog
  Permite escribir modelos más rápido que VHDL
  No captura todos los errores
VHDL
  Detecta los errores que verilog deja pasar

## Slide 36: FPGAs
Donde son utilizados (VHDL):
  Para configurar FPGAs y CPLDs (hardware configurable)
  Simulación de circuitos digitales
  Para la creación de ASICs
¿Cómo lo utilizaremos en el curso?
  Para configurar un FPGA que haga una acción específica de hardware
  Interfaz de varios periféricos

## Slide 37: FPGAs
Vivado – Creando un proyecto

## Slide 38: FPGAs
Vivado – Creando un proyecto

## Slide 39: FPGAs
Vivado – Creando un proyecto
Si la tarjeta tiene más bloques de DSP, generalmente es más cara

## Slide 40
FINAL DÍA 2

## Slide 41: Parte 1
ELECTRÓNICA DIGITAL

## Slide 42: Funciones Lógicas y Compuertas
En resumen, se pueden realizar combinaciones lógicas utilizando solamente estas compuertas, que son las funciones booleanas básicas
  AND
  OR
  NOT
La lógica combinacional es el resultado de circuitos digitales que tienen que relacionan entradas y salidas
El teorema de DeMorgan nos ayuda a representar un circuito combinacional de manera diferente pero con mismo significado

## Slide 43: Funciones Lógicas y Compuertas
Variable booleana: aquella que solo posee dos significados, ALTO/BAJO, 1/0, Cierto/Falso
  George Boole
Algebra booleana: Un sistema que opera con variables booleanas
Expresión Booleana: una expresión algebraica (booleana) que se da por medio de operadores lógicos, también llamado función booleana
  U = X + Y
Compuerta Lógica: un circuito electrónico que se funge por medio de algebra booleana.
  NAND, NOR, XOR,

## Slide 44: Funciones Lógicas y Compuertas
Tabla de la verdad: Es la relación de entradas vs salida del sistema digital
Inversor: NOT, buffer inversor, cambia su estado a su estado opuesto a la salida
  Una burbuja en la entrada simboliza también inversión
Símbolo distintivo: Aquellos símbolos que representan las compuertas
Diferentes simbologías de representación de compuertas
  IEEE/ANSI 91-1984 Estándar
  IEEE/ANSI 91-1984 Rectangular
Buffer: Un amplificador de señal lógica, no altera la entrada usualemnte

## Slide 45: Funciones Lógicas y Compuertas
Función AND
  Aquella función lógica que solamente su salida es cierta si sus entradas son ciertas

## Slide 46: Funciones Lógicas y Compuertas
Función OR
  Aquella función lógica que su salida es cierta siempre que alguna de sus entradas sea cierta

## Slide 47: Funciones Lógicas y Compuertas
Nivel activo: Aquel nivel que se define para cual quier acción que se defina como “ON” ya sea BAJO o ALTO
  Activo Alto: Considerada así solo cuando el estado de activación es ALTO
  Activo Bajo: Considerada asó solo cuandl el estado de activación es BAJO
Para switches e Indicadores LED
  SPST: Un polo, dos tiros
  Vcc: Voltaje de polarización del circuito
    No necesariamente el voltaje lógico alto
  Resistor Pull-Up: Resistor conectado a Vcc

## Slide 48: Funciones Lógicas y Compuertas
Normalmente Abierto:
Normalmente Cerrado:
Dos Polos

## Slide 49: Funciones Lógicas y Compuertas
LED: Un dispositivo electrónico (Diodo) que al paso de corriente es transformada en luz y solo se polariza en un sentido

## Slide 50: Funciones Lógicas y Compuertas
Funciones Lógicas derivadas:
  NAND, NOR, XOR, XNOR
NAND: Contraria a la AND que activa cuando solamente se dan ambas entradas, cualquier combinación que no sean ciertas activará su salida
NOR: Solamente su salida se activará cuando ambas combinaciones de entrada sean 0
XOR: Se activa la salida si las entradas son diferentes
XNOR: La salida se activará si ambos estados lógicos coinciden en sus entradas

## Slide 51: Funciones Lógicas y Compuertas
NAND

## Slide 52: Funciones Lógicas y Compuertas
NOR

## Slide 53: Funciones Lógicas y Compuertas
XOR

## Slide 54: Funciones Lógicas y Compuertas
XNOR

## Slide 55: Funciones Lógicas y Compuertas
Para la siguiente figura:
  Lógica Positiva
1 – Compuerta que enciende el LED si ambos switch están cerrados
2 – Compuerta que enciende el LED si ambos switch están en ALTO
3 – Compuerta que enciende el LED si ambos switch están en BAJO
4 – Compuerta que enciende el LED si ambos switch están en la misma posición

## Slide 56: Funciones Lógicas y Compuertas
Teorema de DeMorgan: teorema de algebra booleana, nos permite convertir una compuerta AND a una compuerta OR

## Slide 57: Funciones Lógicas y Compuertas
Ejemplo: Utilice el teorema de DeMorgan y dibuje la tabla de verdad
Y = !A + !B + !C + !D

## Slide 58: Funciones Lógicas y Compuertas
Inhibir y Habilitar
Onda Digital: Una serie de 1’s y 0’s en el tiempo
Forma Verdadera: onda no invertida
Forma complementaria: onda invertida
Inhibir (deshabilitar): una señal que previene que la onda de entrada pase a la salida
En fase: poseen el mismo nivel lógico al mismo tiempo
Fuera de fase: cuando hay una traslación en el tiempo de una onda con respecto a la otra

## Slide 59: Funciones Lógicas y Compuertas
Inhibiendo usando ANDs Inhibiendo usando ORs

## Slide 60: Funciones Lógicas y Compuertas
Inhibiendo usando NANDs Inhibiendo usando NORs

## Slide 61: Funciones Lógicas y Compuertas
Inhibiendo usando XORs Tabla de Resumen

## Slide 62: Funciones Lógicas y Compuertas
Buffers de Tres Estados: además de poseer ALTO y BAJO, poseen una salida de alta impedancia ‘Z’
Alta impedancia: Ni alto ni bajo, equivale a circuito abierto
Bus: un cable o grupo de cables comunes en múltiples circuitos

## Slide 63: Funciones Lógicas y Compuertas
Circuitos Integrados Lógicos: combinan iguales o diferentes componentes en un encapsulado
SSI (Baja escala de Integración): aquellos IC que tienen menos de 12 compuertas
LSI (Alta escala de integración): aquellos IC que poseen de 100 a 10k componentes
VLSI (Muy Alta escala de integración): mayor a 10k componentes
TTL (lógica transistor-transistor): familia de elementos lógicos basado en tecnología BJT
CMOS: familia de elementos lógicos basados en MOSFET
Chip: un circuito integrado
DIP (paquete de línea dual): un integrado con pines paralelos

## Slide 64: Funciones Lógicas y Compuertas
PCB (circuito impreso): aquella tarjeta bajo fabricación que los cables son uniones de cobre
Breadboard AKA Protoboard: una “tabla” que se usa para prototipaje de circuitos
Through-hole: componentes que usualmente son DIP y que al insertar pasan el espesor de la tarjeta de PCB
SMT (Tecnología de Montaje Superficial): componentes que son planos, tienen terminales que no son thru-hole.
SOIC: un circuito integrado SMT que es fácil de montar y tiene pocas terminales
QFP: Un circuito integrado que posee en sus cuatro laterales terminales
BGA: Un circuito integrado que sus terminales están en el lado inferior y son una matriz de “esferas” (en realidad no son esferas)

## Slide 65: Funciones Lógicas y Compuertas
Data sheet: Las especificaciones técnicas de los componentes
Data book: colección de datasheets
PDF: uds. ya saben que es
Diferentes compuertas AND bajo tecnologías

## Slide 66: Funciones Lógicas y Compuertas
Vista superior de un DIP
Notas:
  Todo IC necesita Vcc y GND
  No polarizar el chip en otro lugar que no sea Vcc, salvo drivers de motores que si necesitan el voltaje que utilizará para el motor
  No polarizar otros IC con salidas de su IC

## Slide 67: Funciones Lógicas y Compuertas

## Slide 68: Parte 2
FPGA

## Slide 69: FPGA – Sintaxis en VHDL
La sintaxis son las diferentes palabras reservadas del lenguaje que no se pueden utilizar, en esta caso para realizar un archivo de descripción de hardware
Comentarios
  -- Esto es un comentario válido

## Slide 70: FPGA – Sintaxis en VHDL
Nombres válidos: Los nombres válidos son solamente iniciados en letras
  No se inicia con números
  No se inicia con caracteres alfanuméricos
  No doble subrayado consecutivo
  No hay espacios
Válidos
  CLK_EN
  Out1
  Address_00
  IIR
Inválidos
  _ADC0
  K__Temp
  Fine_Tunning?
  Mux 0

## Slide 71: FPGA – Sintaxis en VHDL
Librerías: Son una colección de constructores que designadas una ENTIDAD (se hablará mas adelante de esto)
  Es como un header file en C (*.h)
Paquetes: es una colección de constructores que puede ser usado para definir diferentes entidades
  Librerías
    Deben incluirse al inicio de cada archivo de vhdl
    La más común es la IEEE
  Paquetes
    El más común es STD_LOGIC_1164
Ejemplo:
LIBRARY IEEE;
USE IEEE.std_logic_1164.ALL;
USE IEEE.std_logic_arith.ALL;
LIBRARY lpm;
USE lpm.lpm_components.ALL;

## Slide 72: FPGA – Sintaxis en VHDL
Use: para acceder a las “opciones” embebidas en el paquete
Ejemplo:
LIBRARY IEEE;
USE IEEE.std_logic_1164.ALL;
USE IEEE.std_logic_arith.ALL;
LIBRARY lpm;
USE lpm.lpm_components.ALL;

## Slide 73: FPGA – Sintaxis en VHDL
Entidades y Arquitectura: se requiere para definir que tipo de sistema estamos diseñando
  En la entidad se definen las I/O
  En la arquitectura se define la relación de I/Os
LIBRARY ieee;
USE ieee.std_logic_1164.ALL;
ENTITY __entity_name IS
GENERIC(define parameters);
PORT(define inputs and outputs);
END __entity_name;
ARCHITECTURE a OF __entity_name IS
SIGNAL and COMPONENT declarations;
BEGIN
statements;
END a;
-- And Gate Example
LIBRARY ieee;
USE ieee.std_logic_1164.ALL;
ENTITY and2gate IS
PORT(
a, b: IN STD_LOGIC;
y : OUT STD_LOGIC);
END and2gate;
ARCHITECTURE behavioral OF and2gate IS
BEGIN
y <= a and b;
END behavioral;

## Slide 74: FPGA – Sintaxis en VHDL
Generic: pasar ciertos parámetros en el diseño sin necesidad de definirlo como I/O
  Si queremos cambiar el tamaño del bus
LIBRARY ieee;
USE ieee.std_logic_1164.ALL;
ENTITY __entity_name IS
GENERIC(define parameters);
PORT(define inputs and outputs);
END __entity_name;
ARCHITECTURE a OF __entity_name IS
SIGNAL and COMPONENT declarations;
BEGIN
statements;
END a;
-- And Gate Example
LIBRARY ieee;
USE ieee.std_logic_1164.ALL;
ENTITY and2gate IS
GENERIC (
N : INTEGER := 3
);
PORT(
a, b: IN STD_LOGIC_VECTOR(N downto 0);
y : OUT STD_LOGIC);
END and2gate;
ARCHITECTURE behavioral OF and2gate IS
BEGIN
y <= a and b;
END behavioral;

## Slide 75: FPGA – Sintaxis en VHDL
downto: para definir la cantidad de variaciones de un vector, por lo general
  Si la señal o entrada varía de p.e. 31 a 0 (numéricamente)
LIBRARY ieee;
USE ieee.std_logic_1164.ALL;
ENTITY __entity_name IS
GENERIC(define parameters);
PORT(define inputs and outputs);
END __entity_name;
ARCHITECTURE a OF __entity_name IS
SIGNAL and COMPONENT declarations;
BEGIN
statements;
END a;
-- And Gate Example
LIBRARY ieee;
USE ieee.std_logic_1164.ALL;
ENTITY and2gate IS
GENERIC (
N : INTEGER := 3
);
PORT(
a, b: IN STD_LOGIC_VECTOR(N DOWNTO 0);
y : OUT STD_LOGIC);
END and2gate;
ARCHITECTURE behavioral OF and2gate IS
BEGIN
y <= a and b;
END behavioral;

## Slide 76: FPGA – Sintaxis en VHDL
begin/end: todo lo que quede debajo de ella es la arquitectura
LIBRARY ieee;
USE ieee.std_logic_1164.ALL;
ENTITY __entity_name IS
GENERIC(define parameters);
PORT(define inputs and outputs);
END __entity_name;
ARCHITECTURE a OF __entity_name IS
SIGNAL and COMPONENT declarations;
BEGIN
statements;
END a;
-- And Gate Example
LIBRARY ieee;
USE ieee.std_logic_1164.ALL;
ENTITY and2gate IS
GENERIC (
N : INTEGER := 3
);
PORT(
a, b: IN STD_LOGIC_VECTOR(N DOWNTO 0);
y : OUT STD_LOGIC);
END and2gate;
ARCHITECTURE behavioral OF and2gate IS
BEGIN
y <= a and b;
END behavioral;

## Slide 77: FPGA – Sintaxis en VHDL
Map: si se tiene programáticamente un archivo VHD dentro de otro y se requiere utilizar, esta instrucción mapea entradas y salidas de las diferentes arquitecturas
  Para hacer “instantiation”
LIBRARY ieee;
USE ieee.std_logic_1164.ALL;
ENTITY __entity_name IS
GENERIC(define parameters);
PORT(define inputs and outputs);
END __entity_name;
ARCHITECTURE a OF __entity_name IS
SIGNAL and COMPONENT declarations;
BEGIN
MAP
statements;
END a;

## Slide 78: FPGA – Sintaxis en VHDL
Asignación
  Para realizar designaciones entre señales, entradas y salidas
-- And Gate Example
LIBRARY ieee;
USE ieee.std_logic_1164.ALL;
ENTITY and2gate IS
GENERIC (
N : INTEGER := 3
);
PORT(
a, b: IN STD_LOGIC_VECTOR(N DOWNTO 0);
y : OUT STD_LOGIC);
END and2gate;
ARCHITECTURE behavioral OF and2gate IS
BEGIN
y <= a and b;
END behavioral;

## Slide 79: FPGA – Sintaxis en VHDL
Puertos: es la conexión física de entradas y salidas
  IN, OUT, INOUT (Bidireccional), BUFFER (con retroalimentación de la entrada)
ENTITY mux IS
PORT(
s1, s0 : IN STD_LOGIC;
y0, y1, y2, y3 : OUT STD_LOGIC);
END mux;

## Slide 80: FPGA – Sintaxis en VHDL
Señales y variables
  Señales: son los cables que van internamente entre los elementos lógicos (no son las I/O del sistema)
    Se declaran antes de la sentencia BEGIN
    El valor es asignado mediante <=
ARCHITECTURE a OF design4 IS
SIGNAL connect : STD_LOGIC_VECTOR ( 7 downto 0);
BEGIN
PROCESS check IS
VARIABLE count : INTEGER RANGE 0 TO 255;
BEGIN
IF (clock’EVENT and clock = ‘1’) THEN
count := count + 1; —— Variable assignment statement
END IF;
END PROCESS;
connect <= a and b; —— Signal assignment statement
END a;

## Slide 81: FPGA – Sintaxis en VHDL
Librerías estándares y paquetes
  IEEE.STD_LOGIC
  IEEE.STD_LOGIC_1164
  IEEE.STD_LOGIC_VECTOR
  IEEE.MATH_REAL
  IEEE.NUMERIC_STANDARD
  Soporta lo común: AND, OR, NOT, XOR, etc
  RISING_EDGE, FALLING_EDGE
  CEIL, FLOOR
  INTEGER, REAL
  MOD, REM, +, -, *
https://bit.ly/2APy7DZ

## Slide 82: FPGA – Sintaxis en VHDL
Tipos: son los diferentes valores que puede adquirir una señal o variable
  Una señal bit = 1 ó 0
  Una señal de enteros depende del rango, p.e 8-bit de 0 a 255 si son sin signo

## Slide 83: FPGA – Sintaxis en VHDL
Tipos… STD_LOGIC. También llamada IEEE STD.1164 de lógica multivalor
  Sirven para forzar niveles
  Una señal Weak equivale a un pull-up o pull-down
  La mayoría de los casos un ‘1’ ‘0’ ‘Z’ o ‘X’ es suficiente
‘U’, —— Uninitialized
‘X’, —— Forcing Unknown
‘0’, —— Forcing 0
‘1’, —— Forcing 1
‘Z’, —— High Impedance
‘W’, —— Weak Unknown
‘L’, —— Weak 0
‘H’, —— Weak 1
‘-’, —— Don’t care

## Slide 84: FPGA – Sintaxis en VHDL
Enumeraciones: son consecutivos de palabras, generalmente la primera es 0 (en otros lenguajes)
TYPE STATE_TYPE IS (idle, start, pulse, read);
SIGNAL state: STATE_TYPE;

## Slide 85: FPGA – Sintaxis en VHDL
Ejemplo de señales
-- Para lógica estándar será:
signal s0 : std_logic := ‘1’
signal s1 : std_logic := ‘W’
-- Para vector:
signal s2 : std_logic_vector(3 downto 0);
signal s3 : std_logic_vector(3 downto 0) := “000”
signal s4 : std_logic_vector(3 downto 0) := (others => ‘1’);
-- asignaciones
s2(1) <= s3(2);
s3 <= s4;

## Slide 86: FPGA – Sintaxis en VHDL
Cuando son enteros sin signo o con signo
-- sin signo:
signal leds1 : unsigned(4 downto 0) := 23;
signal leds2 : unsigned(4 downto 0) := (others => ‘1’);
leds1 <= (others => ‘1’);
leds2 <= leds1 + 1;
-- con signo:
signal leds1 : signed(4 downto 0) := -7; --- lo mismo a “11001”
signal leds2 : signed(4 downto 0) := (others => ‘0’);
leds1 <= (others => ‘1’);
leds2 <= leds1 - 1;

## Slide 87: FPGA – Sintaxis en VHDL
Cuando son enteros
  Generalmente son de 32 bits
    Sin signo = -2 147 483 647 a +2 147 483 647
-- con signo:
signal counter1 : integer range 0 to 255 := 0;
signal counter2 : integer range 0 to 65535 := 300;
counter1 <= 4;
counter2 <= counter 1 + 25;

## Slide 88: FPGA – Sintaxis en VHDL
When/Else
  Evalua condiciones
Sintaxis
señal <= expresión1 when condición else expresión2;
señal <= expresión1 when condición else
expresión2 when condición else
expresión3;
LIBRARY ieee;
USE ieee.std_logic_1164.ALL;
ENTITY buffwen IS
PORT(
Input_: IN STD_LOGIC;
Ena : IN STD_LOGIC;
output_ : OUT STD_LOGIC);
END buffwen;
ARCHITECTURE behavioral OF buffwen IS
BEGIN
output_ <= input_ when Ena = ‘0’ else ‘Z’;
END behavioral;

## Slide 89: FPGA – Sintaxis en VHDL
When/Else
  Evalua condiciones
LIBRARY ieee;
USE ieee.std_logic_1164.ALL;
ENTITY andngate IS
GENERIC(
BITS : INTEGER := 3;
);
PORT(
Input1: IN STD_LOGIC_VECTOR(BITS – 1 downto 0) := (OTHERS => ‘0’);
Input2: IN STD_LOGIC_VECTOR(BITS – 1 downto 0) := (OTHERS => ‘0’);
Ena : IN STD_LOGIC;
output1 : OUT STD_LOGIC);
END buffwen;
ARCHITECTURE behavioral OF andngate IS
signal sout : STD_LOGIC := ‘0’;
BEGIN
sout <= ‘1’ when input1 and input2;
output_ <= sout when Ena = ‘0’ else (others => ‘0’);
END andngate;

## Slide 90
FINAL DÍA 3

## Slide 91: Parte 1
ELECTRÓNICA DIGITAL

## Slide 92: Expresiones Booleanas, Diagramas lógicos y tabla de verdad
Red de compuertas lógicas: cuand se conectan más de una compuerta entre sí
Diagrama lógico: un diagrama similar al esquemático de conexión de compuertas
Lógica combinacional: circuito digital donde la salida son derivadas de las entradas independientemente como se apliquen
Lógica combinatoria = lógica combinacional
Convención Bubble-toBubble: lógicas de inversión conectadas entre ellas y lógicas de no inversión conectada entre ellas
Orden de precedencia: la secuencia en las que las funciones booleanas son realizadas

## Slide 93: Expresiones Booleanas, Diagramas lógicos y tabla de verdad
Derivas la expresión boolana de la siguiente red lógica

## Slide 94: Expresiones Booleanas, Diagramas lógicos y tabla de verdad
Redibuje el circuito utilizando la convención bubble to bubble para la compuerta nand.
  NOTA: Utilize la ley de DeMorgan

## Slide 95: Expresiones Booleanas, Diagramas lógicos y tabla de verdad
Concluya para el siguiente circuito la salida de la compuerta OR
  NOTA: El circulo que sale de A es un cable (solo el punto oscuro, conocido como nodo), los inversores siempre se ponen al inicio/final de la compuerta como burbujas o como un buffer inversor

## Slide 96: Expresiones Booleanas, Diagramas lógicos y tabla de verdad
Escriba la salida del sistema lógico

## Slide 97: Expresiones Booleanas, Diagramas lógicos y tabla de verdad
Escriba la salida del sistema lógico

## Slide 98: Expresiones Booleanas, Diagramas lógicos y tabla de verdad
Escriba la salida del sistema lógico

## Slide 99: Diagramas lógicos de expresiones booleanas
Niveles de compuertas: el número de compuertas que una señal debe pasar de una entrada a una salida en una red lógica
  Siguen un orden de precedencia
  Posiblemente la salida sea la entrada a otra compuerta y así sucecivamente
Entradas Doble-rail: entradas que pasan al siguiente punto de la compuerta como la señal y también la señal compelentada
Synthesis: el proceso de crear un circuito lógico de una descripción, como la ecuación o la tabla de verdad.

## Slide 100: Diagramas lógicos de expresiones booleanas
Ejemplo de soluciones

## Slide 101: Diagramas lógicos de expresiones booleanas
Ejemplo de soluciones

## Slide 102: Diagramas lógicos de expresiones booleanas
Sintetice en diagramas lógicos las siguientes ecuaciones booleanas

## Slide 103: Diagramas lógicos de expresiones booleanas
Use el teorema de DeMorgan para modificar la ecuación booleana siguiente, de esta forma no habrá

## Slide 104: Tablas de la Verdad de Diagramas Lógicos o Expresiones Booleanas
Existen dos maneras de tener el resultado lógico de un sistema.
  Elaborar una tabla de verdad e ir evaluando cada salida
    (más elaborado)
  Elaborar la expresión booleana y llenar la tabla de la verdad
    (más eficiente)

## Slide 105: Tablas de la Verdad de Diagramas Lógicos o Expresiones Booleanas
Derivar la tabla de verdad del siguiente grupo de compuertas, usando sus valores interm.

## Slide 106: Tablas de la Verdad de Diagramas Lógicos o Expresiones Booleanas
Otra manera sería evaluar las condiciones ciertas del circuito lógico

## Slide 107: Formas de: Suma de Productos y Productos de Suma
Termino de Producto: una expresión booleana que sus variables pueden ser o no complementos de su entrada y están en AND (!A*B)
Minitérmino: un término de producto en donde todas las variables solamente se dan una vez en su valor estándar o complementado (!ABC, A!B!C)
Suma de términos: Un conjunto de términos en donde las variables son expuestas en forma OR (!A + BC + !D)
Maxitermino: Una suma de términos de expresiones booleanas en donde las posibles variables aparecen solo una vez, en una forma de complemento o valor estándar (!A + !B + C)
Suma de Productos (SOP): una expresión booleana en donde varios productos son ordenados en OR (AB + CD + EF; !AB + ABC + CDE)
Productos de suma (POS): una expresión booleana en donde varios términos son expuestos en AND [(!A + B + C)*(!A + C + !D)*(!A + !B + !C)]
Forma de bus: una manera de dibujar los diagramas lógicos desde su valor estándar y su complemento disponibles desde el inicio

## Slide 108: Formas de: Suma de Productos y Productos de Suma
¿Cuál será el siguiente circuito?. Exponga la ecuación y dibújelo

## Slide 109: Formas de: Suma de Productos y Productos de Suma
Haga lo mismo para las siguientes tablas de verdad

## Slide 110: Formas de: Suma de Productos y Productos de Suma
Para el resultado de la tabla 3.4. Ahora encuentrar los productos de suma
  NOTA: Para esto se debe considerar el teorema de DeMorgan y la condición donde Y = 0

## Slide 111: Teoremas de Algebra Booleana
Usualmente nos interesa minimizar el número de compuertas
  p.e. un circuito que se realiza con 8 ORs de 4 entradas y una AND de 8 entradas
    Simplificado podría ser solo con 4 ANDs y 4 Ors
Para esto necesitamos los teoremas de lógica booleana en base a las propiedades:
  Conmutativa: se puede alterar su operación y el resultado sigue siendo el mismo
    (a + b) = (b + a)
    No ocurre lo mismo en la sustracción (a – b) != (b – a)
  Asociativa: los operandos pueden ser agrupados sin alterar el resultado
    (a + b) + c = a + (b + c)
    No ocurre lo mismo para (a – b) – c != a – (b – c)
  Distributiva: propiedad que se da por la multiplicación sobre la adición
    a(b + c) = ab + ac

## Slide 112: Teoremas de Algebra Booleana
Encuentre la expresión booleana de este productos de suma (POS). Aplique la propiedad distributiva para transformar el circuito a suma de productos (SOP)

## Slide 113: Teoremas de Algebra Booleana
Encuentre la expresión booleana de este productos de suma (POS). Aplique la propiedad distributiva para transformar el circuito a suma de productos (SOP)

## Slide 114: Teoremas de Algebra Booleana
Teorema 1:
  xy = yx
Teorema 2:
  x + y = y + x
Teorema 3:
  (xy)z = x(yz) = (xz)y
Teorema 4:
  (x + y) + z = x + (y + z) = (x + z) + y
Teorema 5:
  x(y + z) = xy + xz
Teorema 6:
  (x + y)(w + z) = xw + yz + yw + yz
Teorema 7: x*0 = 0
Teorema 8: x + 0 = x
Teorema 9: x XOR 0 = x
Teorema 10: x*1 = x
Teorema 11: x + 1 = 1
Teorema 12: x XOR 1 = !x
Teorema 13: x*x = x
Teorema 14: x + x = x
Teorema 15: x XOR x = 0
Teorema 16: x*!x = 1
Teorema 17: x + !x = 1
Teorema 18: x XOR(!x) = 1
Teorema 19: !!x = x
Teorema 20: !(xy) = !x + !y
Teorema 21: !(x + y) = !x!y
Teorema 22: x + xy = x
Teorema 23: (x + y)(x + z) = x + yz
Teorema 24: x + !xy = x + y

## Slide 115: Teoremas de Algebra Booleana
Simplifique la siguiente expresión booleana usando el teorema 22 y otras reglas de algebra booleana. Dibuje el circuito simplificado.

## Slide 116: Teoremas de Algebra Booleana
Simplifique la siguiente expresión booleana usando el teorema 22 y otras reglas de algebra booleana. Dibuje el circuito simplificado.

## Slide 117: Teoremas de Algebra Booleana
Simplifique la siguiente expresión booleana usando el teorema 22 y otras reglas de algebra booleana. Dibuje el circuito simplificado.

## Slide 118: Teoremas de Algebra Booleana
Simplifique la siguiente expresión booleana usando teoremas y dibuje el diagrama simplificado

## Slide 119: Teoremas de Algebra Booleana
Simplifique la siguiente expresión booleana usando teoremas y dibuje el diagrama simplificado

## Slide 120: Simplificación por Mapa de Karnaugh (Mapa K)
Mapa K: Herramienta gráfica para encontrar las sumas de productos o productos de suma
Celda: la unidad más pequeña del mapa k
Celda adyacente: aquella que posee una variable diferente a su otra celda. !ABC y ABC son adyacentes.
Par: un grupo de dos celdas adyacentes. Cancela una variable
Quad: un grupo de cuatro celdas adyacentes. Cancela dos variables
Octeto: un grupo de seis celdas adyacentes. Cancela tres variables.

## Slide 121: Simplificación por Mapa de Karnaugh (Mapa K)
Mapas K

## Slide 122: Simplificación por Mapa de Karnaugh (Mapa K)
Posibilidades de Agrupaciones en un mapa K

## Slide 123: Simplificación por Mapa de Karnaugh (Mapa K)
Simplificar por Mapa K

## Slide 124: Simplificación por Mapa de Karnaugh (Mapa K)
Simplificar por Mapa K

## Slide 125: Simplificación por Mapa de Karnaugh (Mapa K)
Simplificar por Mapa K

## Slide 126: Simplificación por Mapa de Karnaugh (Mapa K)
Términos “No Importa”: Se puede tomar como más convenga, como un alto o un bajo
  Ejemplo decodificador BCD a 2421
  Terminos de 10 en adelante no se usan y se pueden representar como no me importa en el mapa K

## Slide 127: Parte 2
FPGA

## Slide 128: FPGA – Sintaxis en VHDL
Estructuras concurrentes: actúan como componentes separados y afecta a una estructura a la vez
Las señales asignan un puerto o un valor asociado a una expresión o constante
El orden de precedencia en VHDL se da por paréntesis
  AND, OR, NOT tienen igual orden de precendencia
__signal <= __expression;
sum <= (a xor b) xor c;
c_out <= ((a xor b) and c_in) or (a and b);

## Slide 129: FPGA – Sintaxis en VHDL
label: WITH __expression SELECT
__signal <= __expression WHEN __constant_value,
__expression WHEN __constant_value,
__expression WHEN __constant_value,
__expression WHEN __constant_value;
—— decoder implemented as a truth table (2 inputs, 4 outputs)
—— d has been defined as STD_LOGIC_VECTOR (1 downto 0)
—— y has been defined as STD_LOGIC_VECTOR (3 downto 0)
WITH d SELECT
y <= “0001” WHEN “00”,
“0010” WHEN “01”,
“0100” WHEN “10”,
“1000” WHEN “11”,
“0000” WHEN others;

## Slide 130: FPGA – Sintaxis en VHDL
__label:
__signal <= __expression WHEN __boolean_expression ELSE
__expression WHEN __boolean_expression ELSE
__expression;
—— priority encoder
—— q defined as INTEGER RANGE 0 TO 7
—— d defined as STD_LOGIC_VECTOR (7 downto 0)
encoder:
q <= 7 WHEN d(7)=‘1’ ELSE
6 WHEN d(6)=‘1’ ELSE
5 WHEN d(5)=‘1’ ELSE
4 WHEN d(4)=‘1’ ELSE
3 WHEN d(3)=‘1’ ELSE
2 WHEN d(2)=‘1’ ELSE
1 WHEN d(1)=‘1’ ELSE
0;

## Slide 131: FPGA – Sintaxis en VHDL
Componentes: Se usa dentro de un archivo VHDL para llamar a otro archivo VHDL (entidad)
  Usualmente lo usamos para definir la entidad
  Se puede usar para llamar mas archivos dentro del archivo
COMPONENT __component_name
GENERIC(__parameter_name : string := __default_value;
__parameter_name : integer := __default_value);
PORT(
__input name, __input_name : IN STD_LOGIC;
__bidir name, __bidir_name : INOUT STD_LOGIC;
__output name, __output_name : OUT STD_LOGIC);
END COMPONENT;
ARCHITECTURE adder OF add4pa IS
COMPONENT full_add
PORT(
a, b, c_in : IN BIT;
c_out, sum : OUT BIT);
END COMPONENT;
SIGNAL c : BIT_VECTOR (3 downto 1);
BEGIN
statements
END adder;

## Slide 132: FPGA – Sintaxis en VHDL
Instantaniamiento de Componentes: Se realiza con PORT MAP
__instance_name: __component_name
GENERIC MAP (__parameter_name => __parameter_value ,
__parameter_name => __parameter_value)
PORT MAP (__component_port => __connect_port,
__component_port => __connect_port);

## Slide 133: FPGA – Sintaxis en VHDL
—— Four Component Instantiation Statements
—— Explicit port assignments
adder1: full_add
PORT MAP ( a => a(1),
b => b(1),
c_in => c0,
c_out => c(1),
sum => sum(1));
adder2: full_add
PORT MAP ( a => a(2),
b => b(2),
c_in => c(1),
c_out => c(2),
sum => sum(2));
adder3: full_add
PORT MAP ( a => a(3),
b => b(3),
c_in => c(2),
c_out => c(3),
sum => sum(3));
adder4: full_add
PORT MAP ( a => a(4),
b => b(4),
c_in => c(3),
c_out => c4,
sum => sum (4));
—— Four component instantiations
—— Implicit port assignments
adder1: full_add PORT MAP (a(1), b(1), c0, c(1), sum(1));
adder2: full_add PORT MAP (a(2), b(2), c(1), c(2), sum(2));
adder3: full_add PORT MAP (a(3), b(3), c(2), c(3), sum(3));
adder4: full_add PORT MAP (a(4), b(4), c(3), c4, sum(4));

## Slide 134: FPGA – Sintaxis en VHDL
Generic: permite a un componente no ser atado a los parámetros fijos. Parecido mas no igual a una constante en otros lenguajes (VHDL hay una declaración para constantes)
—— parameters defined in entity declaration of component file
ENTITY entity_name IS
GENERIC(__parameter_name : type := __default_value;
__parameter_name : type := __default_value);
PORT (port declarations);
END entity name;
—— Component declaration in top-level file also has generic clause.
—— Default values of parameters not specified.
COMPONENT component_name IS
GENERIC(__parameter_name : type;
__parameter_name : type);
PORT (port declarations);
END COMPONENT;

## Slide 135: FPGA – Sintaxis en VHDL
Generic: permite a un componente no ser atado a los parámetros fijos. Parecido mas no igual a una constante en otros lenguajes (VHDL hay una declaración para constantes)
—— Parameters specified in generic map in component instantiation
__instance_name: __component_name
GENERIC MAP (__parameter_name => __parameter_value,
__parameter_name => __parameter_value)
PORT MAP (port instantiations);

## Slide 136: FPGA – Sintaxis en VHDL
—— Component: behaviorally defined shift register
—— with default width of 4.
ENTITY srt_bhv IS
GENERIC (width : POSITIVE := 4);
PORT( serial_in, clk : IN STD_LOGIC;
q : BUFFER STD_LOGIC_VECTOR(width-1 downto 0));
END srt_bhv;
ARCHITECTURE right_shift of srt_bhv IS
BEGIN
PROCESS (clk)
BEGIN
IF (clk’EVENT and clk = ‘1’) THEN
q(width-1 downto 0) <= serial in & q(width-1 downto 1);
END IF;
END PROCESS;
END right_shift;

## Slide 137: FPGA – Sintaxis en VHDL
—— srt8_bhv.vhd
—— 8-bit shift register that instantiates srt_bhv
LIBRARY ieee;
USE ieee.std_logic_1164.ALL;
ENTITY srt8_bhv IS
PORT(data_in, clock : IN STD_LOGIC;
qo : BUFFER STD_LOGIC_VECTOR(7 downto 0));
END srt8_bhv;
ARCHITECTURE right shift of srt8_bhv IS
—— component declaration
COMPONENT srt_bhv
GENERIC (width : POSITIVE);
PORT( serial_in, clk : IN STD_LOGIC;
q : OUT STD_LOGIC_VECTOR(7 downto 0));
END COMPONENT;
BEGIN
—— component instantiation
Shift_right_8: srt_bhv
GENERIC MAP (width=> 8)
PORT MAP (serial_in => data_in,
clk => clock,
q => qo);
END right_shift;

## Slide 138: FPGA – Sintaxis en VHDL
Generate: para crear multiples instancias de algo en el hardware en particular.
  Utiliza índices, repeticiones
__generate_label:
FOR __index_variable IN __range GENERATE
__statement;
__statement;
END GENERATE;
—— Instantiate four full adders
adders:
FOR i IN 1 to 4 GENERATE
adder: full_add PORT MAP (a(i), b(i), c(i-1), c(i), sum(i));
END GENERATE;
—— Instantiate four latches from MAX+PLUS II primitives
—— Requires the statements LIBRARY altera; and
—— USE altera.maxplus.ALL;
latch4:
FOR i IN 3 downto 0 GENERATE
latch_primitive: latch
PORT MAP (d => d_in(i), ena => enable, q => q_out (i));
END GENERATE;

## Slide 139: FPGA – Sintaxis en VHDL
Process: es una sentencia concurrente, pero lo que ocurre internamente es secuencial.
  Lo utilizamos para procesar señales importantes
    Reloj, eventos, alguna señal prioritaria
END PROCESS __process_label;
—— D latch
PROCESS (en)
BEGIN
IF (en = ‘1’) THEN
q <= d;
END IF;
END PROCESS;

## Slide 140: FPGA – Sintaxis en VHDL
Estructuras secuenciales: Aquellas que el orden de ejecución afecta las operaciones del circuito.
  Para implementar circuitos secuenciales como latch, contadores, registros de corrimiento, FSM
IF: ejecuta uno o mas estados si la condición entre ella se cumple
IF __expression THEN
__statement;
__statement;
ELSIF __expression THEN
__statement;
__statement;
ELSE
__statement;
__statement;
END IF;
PROCESS (reset, load, clock)
VARIABLE count INTEGER RANGE 0 TO 255;
BEGIN
IF (reset = ‘0’) THEN
q <= 0;
ELSIF (reset = ‘1’ and load = ‘0’) THEN
q <= p;
ELSIF (clock’EVENT and clock = ‘1’) THEN – rising edge
count := count + 1;
q <= count;
END IF;

## Slide 141: FPGA – Sintaxis en VHDL
Case: se usa para evaluar varias condiciones con una expresión
CASE __expression IS
WHEN __constant_value =>
__statement;
__statement;
WHEN __constant_value =>
__statement;
__statement;
WHEN OTHERS =>
__statement;
__statement;
END CASE;
—— Case evaluates 2-bit value of s and assigns
—— 4-bit values of x and y accordingly
—— Default case (others) required if using STD_LOGIC
CASE s IS
WHEN “00” => y <= “0001”;
x <= “1110”;
WHEN “01” => y <= “0010”;
x <= “1101”;
WHEN “10” => y <= “0100”;
x <= “1011”;
WHEN “11” => y <= “1000”;
x <= “0111”;
WHEN others => y <= “0000”;
x <= “1111”;
END CASE;

## Slide 142: FPGA – Sintaxis en VHDL
—— This case evaluates the state variable “sequence”
—— that can have two possible values: “start” and “continue”
—— Values of out1 and out2 are also assigned for each case.
CASE sequence IS
WHEN start =>
IF in1 = ‘1’ THEN
sequence <= start;
out1 <= ‘0’;
out2 <= ‘0’;
ELSE
sequence <= continue;
out1 <= ‘1’;
out2 <= ‘0’;
END IF;
WHEN continue => sequence <= start;
out1 <= ‘0’;
out2 <= ‘1’;
END CASE;

## Slide 143
FINAL DÍA 4